1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító:		TS 580 Hővezető paszta

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Az anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása

Ipari felhasználás és professzionális alkalmazás

Ipari felhasználás: Másodlagos felhasználó

Ipari felhasználás: Gyártás: Diszperzió, paszta

Ipari felhasználás, Professzionális alkalmazás: Diszperzió, paszta

Ipari segédanyag.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó cég neve: 	Wolf Vegyi Kft.

Cím: 			HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15.

Telefon/fax: 		(+36 1) 282 8881

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:

wolf@wolf.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) Budapest, HU

Telefon: +36 80 20 11 99 (0-24 h, HU-EN)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A termék a 44/2000. EüM rendeletben meghatározott osztályozás szerint veszélyes keveréknek számít.

Osztályozás: 			N környezeti veszély, R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi

környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

2.2. Címkézési elemek

Termék neve:			TS 580 Hővezető paszta

Felhasználás:			Ipari segédanyag. Ipari és foglalkozásszerű felhasználóknak.

Veszélyjel:			N

Környezeti veszély

R-(számok és) mondatok:		(R50/53) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben

hosszantartó károsodást okozhat.

S-(számok és) mondatok:		(S60) Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell

ártalmatlanítani.

(S61) Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Egyéb címkefeliratok:		UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.

(cink-oxid), 9, III, (E)

Nettó mennyisége:		25 g; 1,5 kg.

Gyártási idő:			……………….....

Felhasználható:			A gyártástól számított 2 évig

Gyártó:				Wolf Vegyi Kft.

Cím: 				HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15.

Telefon/fax: 			(+36 1) 282 8881

2.3. Egyéb veszélyek:		PBT/vPvB értékelés még nem készült.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

| % | Összetevő | Azonosítók | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- |
| < 39 | Zinc oxide; cink-oxid | CAS szám: 1314-13-2 EU szám: 215-222-5 Index szám: 030-013-00-7 Regisztrációs szám: 01-2119463881-32-0016 01-2119463881-32-0018 | 44/2000. EüM rendelet: N környezeti veszély, R50/53 CLP: Vízi akut 1 H400, Vízi krónikus 1 H410 |

Az R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

- BELÉGZÉS: 			Távolítsuk el a személyt a veszélyövezetből. Ha a légzés szabálytalan vagy

leállt, azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést, szükség esetén újra-élesztést. Légzésproblémáknál biztosítsunk friss levegőt. A sérültet tartsuk melegen és hagyjuk pihenni. Panasz vagy rosszullét esetén biztosítsunk orvosi ellátást.

- BŐR: 			Az anyaggal szennyeződött ruházatot azonnal távolítsuk el. Mossuk le a

szennyeződött bőrfelületet bőségesen szappanos vízzel, majd vízzel jól öblítsük le. Tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

- SZEM: 			Védjük a nem sérült szemet. Ha vannak kontaktlencsék, óvatosan távolítsuk

el (ha könnyen megtehető). A szemhéjakat széthúzva öblítsük a sérült, nyitott szemet enyhén folyó, tiszta vízzel legalább 10 percen keresztül. Irritáció esetén forduljunk szakorvoshoz.

- LENYELÉS: 			A sérültet vigyük friss levegőre, fektessük le kényelmes testhelyzetbe.

Hánytatni nem szabad. Az eszméletén lévő sérült száját vízzel öblítsük ki, majd itassunk vele kevés vizet. Kerüljük a visszahányást vagy aspirációt. Forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Szem-, orr-, torok-, tüdőirritáció, pirosodás, köhögés.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás:	E (Nem tűzveszélyes) – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet alapján.

5.1. Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag:		A környezetnek megfelelő tűzoltószerek.

Alkalmatlan oltóanyag:		A maró anyag szétterjedésének megelőzésére ne alkalmazzunk erős víz-

sugarat.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Nem gyúlékony.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:	Védőruházat (EN 469) és zárt rendszerű légzőkészülék. A veszélyövezetet

zárjuk körül, s a szennyezett oltóvizet gyűjtsük vissza – csatornába nem engedhető.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Az illetéktelen és védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el a veszély-övezetből. Kerüljük a termékkel való érintkezést. Az érintett területet szellőz-tessük. Használjunk személyi védőeszközöket (szorosan záró védőszemüveg, védőkesztyű és védőruházat – nem megfelelő szellőzésnél légzés-védő).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük a csatornákba, talaj- és élővizekbe jutni! Vízszennyező anyag és ártalmas a környezetre. Nagy mennyiség kiszabadulása vagy élővízbe jutása esetén értesítse az illetékes hatóságokat (112). A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Mechanikusan gyűjtsük össze, vagy inert anyaggal itassuk fel, s megfelelő, zárható edényben tároljuk az ártalmatlanításig.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:	Lásd a 8. és 13. szakaszokat!

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgató-könyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Biztosítsunk lefolyásmentes padlózatot. Vegyük fel a helyzetnek megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Ne nyelje le a terméket. Kerülje el a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést és a belélegzését. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Tárolja az eredeti tároló-edényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tároló-edényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények szermaradékot tartalmazhatnak, és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt. Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), ételtől és italtól. A tároló-edényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tároló-edényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. Savakkal és lúgokkal ne tároljuk együtt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd az 1.2. szakaszban!

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek:	A termékre ill. komponenseire meghatározott munkahelyi expozíciós határ-

érték az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben.

| Megnevezés | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 | Jellemző tulajdonság/hivatkozás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CINK-OXID | 1314-13-2 | 5 resp | 20 resp |  | i | III. |
| i: | ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); |
|  |  | CSÚCSKONCENTRÁCIÓ |
| Kategória jele | KATEGÓRIA (BESOROLÁS) | ÉRTÉKE (CK)(a) | IDŐTARTAMA (perc) | MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA |
| III. | FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Hatás fellépésének ideje >2 óra Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ) | 4 x ÁK | 15 | 4 |

DNEL-ek a termékre:

|  | munkavállalók | fogyasztók |
| --- | --- | --- |
| Expozíciós út | Akut hatások helyi | Akut hatások szisztémás | Krónikus hatások helyi | Krónikus hatások szisztémás | Akut hatások helyi | Akut hatások szisztémás | Krónikus hatások helyi | Krónikus hatások szisztémás |
| Szájon át | Nem előírás | iii) | iii) | iii) | iii) |
| Belélegzéssel | ii) | ii) | ii) | ii) | iii) | iii) | iii) | iii) |
| Bőrön át | ii) | ii) | ii) | ii) | iii) | iii) | iii) | iii) |
| i) DNEL érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre vagy iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra |

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem (folyt.)

DNEL-ek a komponensekre: 	Cink-oxid

|  | munkavállalók | fogyasztók |
| --- | --- | --- |
| Expozíciós út | Akut hatások helyi | Akut hatások szisztémás | Krónikus hatások helyi | Krónikus hatások szisztémás | Akut hatások helyi | Akut hatások szisztémás | Krónikus hatások helyi | Krónikus hatások szisztémás |
| Szájon át | 62,2 mg/nap | Nem előírás | iii) | iii) | iii) | iii) |
| Belélegzéssel | 1,2 -6,2 mg/m³ | ii) | ii) | ii) | 1,5-3,1 mg/m³ | iii) | iii) | iii) |
| Bőrön át | 622 mg/nap | ii) | ii) | ii) | iii) | iii) | iii) | iii) |
| i) DNEL érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre vagy iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra |

PNEC-ek a termékre:

| Környezetvédelmi cél | PNEC |
| --- | --- |
| Édesvíz | ii) |
| Édesvízi üledékek | ii) |
| Tengervíz | ii) |
| Tengervízi üledékek | ii) |
| Tápláléklánc | ii) |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | ii) |
| talaj (mezőgazdasági) | ii) |
| Levegő | ii) |
| i) PNEC érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre vagy iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra |

PNEC-ek a komponensekre:	Cink-oxid

| Környezetvédelmi cél | PNEC |
| --- | --- |
| Édesvíz | 25,6 μg/l |
| Édesvízi üledékek | 146 mg/kg szennyvíz |
| Tengervíz | 7,6 μg/ |
| Tengervízi üledékek | 70,3 mg/kg szennyvíz |
| Tápláléklánc | ii) |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | 64,7 μg/l |
| talaj (mezőgazdasági) | 44,3 mg/kg szennyvíz |
| Levegő | ii) |
| i) PNEC érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre vagy iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra |

8.2. Az expozíció ellenőrzése:	Ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz,

személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.

Műszaki intézkedések:		Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Amennyiben felhasználás köz-

ben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik, használjon technológiai védő-búrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.

Egyéni védőeszközök:

- LÉGZÉSVÉDELEM: 		Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabvány-

nak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légző-készüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. Amennyiben előfordulhat, hogy por és/vagy füst éri:részecske szűrő (P2 - EN 140-143 vagy EN 149 típus) javasolt.

- KÉZVÉDELEM (EN 374):	Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő,

vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor.

- BŐR- ÉS TESTVÉDELEM (EN 465):

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyatni. Javasolt kesztyű: Nitril kesztyű. Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

  - SZEMVÉDELEM (EN 166): 	Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő

védőszemüveget kell viselni, hogy elkerülhessük a kifröccsenő folyadékkal, köddel, gázokkal és porokkal szembeni expozíciót. Amennyiben a működési körülmények miatt magas porkoncentráció alakul ki, használjon por elleni védőszemüveget.

Munkahigiéniai előírások:		Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A dohányzást, evést és

ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Kerüljük a termék szemmel vagy bőrrel való érintkezését, belélegzését. A munkaközi szüneteknél és a munka végén mossunk kezet. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Megfelelő szellőztetés mellett alkalmazható.

Környezetvédelmi expozíció-ellenőrzések:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezet-védelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártó-berendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Megjelenés:			Paszta.

Szín:				Fehér.

Szag:				Szagtalan.

Szagküszöbérték:			Nincs meghatározva.

pH:				Nincs meghatározva.

Olvadáspont/fagyáspont:		Nincs meghatározva.

Kezdeti forráspont és forráspont

tartomány:			Nincs elérhető adat.

Lobbanáspont:			Nincs meghatározva.

Párolgási sebesség:		Nincs meghatározva.

Tűzveszélyesség (szilárd, gáz):	„E” (Nem tűzveszélyes).

Felső/alsó gyulladási határ vagy

robbanási tartományok:		Nem robbanásveszélyes.

Gyulladási hőmérséklet:		> 250 °C

Gőznyomás:			Nincs meghatározva.

Gőzsűrűség:			Nincs meghatározva.

Sűrűség (20 oC):			1480 kg/m3

Oldékonyság/oldhatóság vízben:	Vízben nem oldódik.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

Öngyulladási hőmérséklet:	Nem öngyulladó.

Bomlási hőmérséklet:		Nincs meghatározva.

Viszkozitás: 			Nincs meghatározva.

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem robbanásveszélyes.

Oxidáló tulajdonságok:		Nincs meghatározva.

9.2. Egyéb információk:		Nincs elérhető adat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:		Nincs elérhető információ.

10.2. Kémiai stabilitás:		A termék normál körülmények közt stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Reakció a nem összeférhető anyagokkal. Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

10.4. Kerülendő körülmények:	Nincs specifikus adat.

10.5. Nem összeférhető anyagok:	Bázisok, lúgok, savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlás-

termékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Magára a termékre nincsenek adatok, de a komponensre vonatkozó adatok meghatározóak a termékre nézve is.

A komponensekre vonatkozó információ:

Cink-oxid:			LD50 (szájon át, patkány): > 5000 mg/kg; 15000 mg/kg.

LC50 (belélegezve, patkány, 4 h): > 5700 mg/m³.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:			A termék a vonatkozó EU irányelvek hagyományos osztályozása szerint kör-

nyezetre veszélyesnek van osztályozva: Nagyon mérgező a vízi szervezetek-re, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A komponensekre vonatkozó információ:

Cink-oxid:			LC50 (Oncorhynchus mykiss, édesvíz, 96 h): 1,1-2,5 ppm.

NOEC (Daphnia magna - Neonate, édesvíz, 48 h): 0,4 mg/l.

EC50 (Daphnia - Ceriodaphnia dubia, 48 h): 0,83 mg/l.

EC50 (Selenastrum Capricornutum, 72 h): 0,17 mg/l.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

A termékre nincs elérhető adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség:	A termékre nincs elérhető adat.

A komponensekre vonatkozó információ:

Cink-oxid:			Alacsony. log Pov: = 2,2.

12.4. A talajban való mobilitás:	Vízben nem oldódik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nincs elérhető adat.

12.6. Egyéb káros hatások:	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Ajánlások: 			Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat. A szermaradékra és a hulla-

dékokra a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a csomagolásokra a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet figyelembe vételével kell eljárni.

Európai Hulladék Jegyzék (EWC) szám:

Az általunk javasolt EWC számok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség:

- szermaradék:			A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni,

ahol csak lehetséges. A hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiség-ben nem szabad a szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el.

| 06 | SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 06 03 | sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 06 03 15* | nehézfémeket tartalmazó fémoxidok |

- hulladék:			Engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadható.

- kiürült, tisztítatlan göngyöleg:	A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni,

ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgo-zás nem lehetséges. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmat-lanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szét-oszlását és továbbterjedését, érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyók-kal és csatornákkal.

| 15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |
| --- | --- |
| 15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR) osztályozási rendszerei szerint a termék veszélyes árunak számít.

14.1. UN-szám:			UN3077

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. / ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Fuvarbejegyzés: 			UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.

(cink-oxid), 9, III, (E)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

9

Osztályozási kód:		M7

Bárcák: 				9 + „hal-fa”

Veszélyt jelölő szám:		90

Szállítási kategória: 		3

Alagút-korlátozási kód: 		E

14.4. Csomagolási csoport:	III

Csomagolási előírások:		P002, PP12 – IBC08, B3 – LP02 – R001 – MP10

Korlátozott mennyiség:		Belső csomagolás: legfeljebb nettó 5 kg.

Engedményes mennyiség:		E1

Tartányos szállítás:		LGBV, SGAV

Jármű:				AT

14.5. Környezeti veszélyek:	Környezetre veszélyes anyag. Krónikus 1.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival.

Különleges előírások:		274, 305, 601 – V13 – VV1 – CV13.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

Mobiltartányos szállítás:		T1, BK1, BK2, TP33 – Ömlesztett szállítása nem tervezett.

IMDG:

EmS:				F-A, S-F

ICAO/IATA:

Utasszállító / CARGO:

Mennyiségi határ:		400 kg.

Csomagolási utasítás:		956

Utasszállító:

LQ:				30 kg

Csomagolási utasítás:		Y956

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Magyar bejelentés:

- veszélyes készítmény:		OKBI/1232/98.	(44/2000. EüM rendelet)

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. cím szerint kiadott engedélyek:

Nincsenek.

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. címben felsorolt korlátozások:

Nincsenek.

Az anyag nem tartozik a következő jogszabályok hatálya alá:

2037/2000/EK EPT rendelet; a 79/117/EGK irányelv módosításról szóló 850/2004/EK EPT rendelet és a 689/2008/EK EPT rendelet

96/82/EK tanácsi irányelv I. mellékletében megnevezett anyagok:

Nincsenek.

SEVESO II.:			Cink-oxid; TS 580 Hővezető paszta

|  | Veszélyes anyagok küszöbmennyisége (tonna) a 3. cikk (4) bekezdése szerint az alábbi cikkek alkalmazásához |
| --- | --- |
| Veszélyes anyagok osztályozása | 6. és 7. cikk | 9. cikk |
| 9. környezetre veszélyes anyagok és készítmények R-mondatokkal kiegészítve: (I) R50: nagyon mérgező a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53) | 100 t | 200 t |

Vonatkozó jogszabályok:		A jogszabályokat a mindenkor hatályos módosítások szerint alkalmazzuk!

| EU | Magyarország |
| --- | --- |
| A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) |  |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint) |  |
| Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) |  |
| A TANÁCS 1967. június 27-i 67/548/EGK IRÁNYELVE a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/45/EK IRÁNYELVE (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |
| az Európai Közösségek Tanácsának 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedésekről a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |
|  | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |
| az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről | 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról |
| A BIZOTTSÁG 2000/532/EK HATÁROZATA (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (EGT vonatkozású szöveg) | 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) | 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |
| A TANÁCS 96/82/EK IRÁNYELVE (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról | 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról1 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről |
| ADR: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás, ISBN-978-92-1-139131-2 (az ENSZ EGB 2011.01.01-től alkalmazandó változata) | 2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről |
| RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete (a 2011.01.01-től alkalmazandó változat) | 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről |
| ADN: A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás, (a 2010. 01. 01-jei hatállyal felülvizsgált változat) | 2010. évi VI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról |

15.2. Kémiai biztonsági értékelés	A cinkoxidram vonatkozó információ: http://es.umicore.com/ZnO EE ES1.pdf

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések:

HU-EN				Magyar-Angol

EK / EU 			Európai Közösség /  Európai Unió

EGK / EGT			Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség

UN / ENSZ			United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége

REACH				Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP				Classification, labelling and packaging / osztályozás, címkézés és csomagolás

IMDG				A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata, ISBN 978-92-8001-1513-

0 (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, 2010. évi kiadás)

International Maritime Dangerous Goods Code (2010 Edition) incorporating Amendment 35-10, ISBN 978-92-801-1513-0, London, 2010

ICAO / IATA			A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott

műszaki utasítások, IATA, 2010. évi kiadás

Dangerous Goods Regulations (IATA Resolution 618 Attachment „A”) Effective 1 January – 31 December 2011 - 52nd Edition, Montreal, Quebec, 2010

SEVESO 			A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről

CAS					Chemical Abstracts Service

EN				Európai szabvány

PBT					perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB					nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ÁK				Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett átlag

koncentráció)

CK				Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb

levegőszennyezettség):

MK				Maximális koncentráció (a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció)

EPT				Európai Parlament és a Tanács

Korm.				Kormány

EüM				Egészségügyi Minisztérium

SzCsM				Szociális és Családügyi Minisztérium

KöM				Környezetvédelmi Minisztérium

BM				Belügyminisztérium / Belügyminiszter

A 2. és 3. szakaszban lévő R- és H-mondatok:

R50/53				Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

H400				Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410				Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Források:			Alapanyag-beszállító biztonsági adatlapja.

Felhasználási korlátozások:	Ipari és foglalkozásszerű felhasználóknak. Ne használjuk lakossági forgal-

mazásban.

Az előző adatlapot teljes mértékben felülvizsgáltuk a 453/2010/EU Bizottsági rendelet szerint.

A közölt információkat a rendelkezésünkre álló információk alapján, legjobb ismereteink szerint adtuk meg, de

nem tartalmazzák a termék minőségi garanciáját, s nem teremtenek a termékre semmiféle jogviszonyt. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Kinyomtatás kelte:		2012.11.23.