### M 1015B

ANALOGNI MULTIMETAR, TESTER BATERIJA

Mogućnosti:

(  merenje napona (300V DC, 300V AC)  (  merenje struje

(250mA DC)  (  merenje otpora (2M()  (  merenje decibela

(-20 – 50dB)  (  ispitivanje baterija (1,5V/9V)

TEHNIČKI PODACI

| Pokazivač: | Analogni |
| --- | --- |
| Osetljivost osnovnog instrumenta: | 80uA |
| Opteretljivosst instrumenta: | DC 10k(/V, AC 4,5k(/V |
| Radna temperatura (ispod 75% vlažnosti vazduha) | 0-40C |
| Napajanje: | baterija 1,5V (AA, LR6) |
| Dimenzije: | 116 x 65 x 35mm |
| Masa: | 195g |
| Pribor: | Uputstvo za upotrebu, baterija, merni kablovi |

| MERENJE JEDNOSMERNOG NAPONA |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Obrtni prekidač postavimo na željeni opseg u grupi DCV ukoliko vrednost nije poznata merenje počnite na najvećem opsegu.

3. Pazeći na odgovarajući polaritet postavljamo pipalice PARALELNO na mereni strujni krug.

4. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa crne skale pokazivača VmAočitajte merenu vrednost.

| Merni opseg | Tačnost (23(C) |
| --- | --- |
| 2,5mV | +/- 5% |
| 10V |  |
| 50V |  |
| 250V |  |
| 300V |  |
| Maksimalni ulazni napon 300 V DC |

| MERENJE NAIZMENIČNOG NAPONA |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Obrtni prekidač postavimo na željeni opseg u grupi ACV ukoliko vrednost nije poznata merenje počnite na najvećem opsegu.

3. Potom postavljamo pipalice PARALELNO na mereni strujni krug.

4. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa crne skale pokazivača VmAočitajte merenu vrednost (U mernom opsegu 10 V za očitavanje se koristi crvena skala AC10V).

| Merni opseg | Tačnost (23(C) |
| --- | --- |
| 10V | +/- 5% |
| 50V |  |
| 250V |  |
| 300V |  |
| Maksimalni ulazni napon 300 V AC |

| MERENJE JEDNOSMERNE STRUJE |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Ako je merena vrednost nepoznata ali ne prelazi 250mA, obrtni prekidač treba postaviti u položaj 250mA.

3. Pazeći na odgovarajući polaritet postavljamo pipalice REDNO u mereni strujni krug.

4. Na instrumentu će se pojaviti vrednost merenja koji se očitava na crnoj skali.

5. Ako ste se uverili da merena vrednost ne prelazi 10mA, možele smanjiti merni opseg.

| Merni opseg | Tačnost (23(C) |
| --- | --- |
| 10mA | +/- 5% |
| 250mA |  |
| Maksimalna merena vrednost 250mA DC Zaštita od preopterećenja F 500mA osigurač |

| MERENJE OTPORA |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Odaberite funkciju (.

3. Stabilno spojite dve pipalice i sa potenciometrom 0(ADJ podesite „0” na zelenoj skali instrumenta, ako je podešavanje nemoguće to označava da je baterija prazna!

4. Ukoliko merimo otpornik ulemljen u neki uređaj obavezno uređaj treba isključiti sa napona i isprazniti sve kondenzatore!

5. Stavite pipalice na mereni otpornik.

6. Prilikom očitavanja merene vrednosti nemojte zaboraviti množitelj (x10, x1000)

| Merni opseg | Tačnost (18-28(C) |
| --- | --- |
| 20k( | +/- 5% |
| 2M( |  |

| MERENJE DECIBELA |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Odaberite neku od opsega ACV (10/50/250V), nikada ne koristite opseg 300V i ne priključujte veći napon od 250V!

3. Napomena: u opsegu 10V očitavanje se vrši direktno sa crvene dB skale, kod opsega 50V i 250V treba da se primeni sledeća tabela:

| Merenje dB | -20 – 22 dB | -6 – 36 dB | 8 – 50 dB |
| --- | --- | --- | --- |
| merni opseg (ACV) | 10 V | 50 V | 250 V |
| dodaje se | 0 dB | 14 dB | 25 dB |
| Az apsolutnu dB vrednost impedansa strujnog kruga treba da je 600 U tom slučaju 0 dB = 1mW. Prilikom merenja jednosmernog napona u strujni krug je potrebno uvezati jedan kondenzator minimalne verdnosti 0,1uF i 400V |  |

| ISPITIVANJE BATERIJA |  |
| --- | --- |

1. Priključite crni kabel u utičnicu COM, a crveni u utičnicu označenu sa VmA.

2. Odaberite funkciju BAT.

3. Pazeći na polaritet, pipalicama stabilno dodirnite polove daterije (crveni +, crni -)!

4. Ukoliko je baterija ispravna, pokazivač trena da je u zelenom polju.

| Merni opseg | Opteretljivost | Tačnost (23(C) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 V | 250mA | +/- 10% (u sredini zelenog polja) |
| 9 V | 10mA |  |

| ZAMENA OSIGURAČA I BATERIJE |  |
| --- | --- |

PRE POČETKA PROCEDURE ISKLJUČITE INSTRUMENT I IZVADITE PIPALICE. Pregorevanje osigurača je u svakom slučaju uzrok nepravilnog rukovanja!. Za zamenu treba da se skine zadnji poklopac koji je fiksiran sa dva šarafa. Prilikom postavljanja nove baterije obratite pažnju na polaritet. Stanje beterije možete proveriti u opsegu merenja otpora, spojite dve pipalice i ako pokazivač možete podesiti na „0” baterija je još ispravna!

| Tip baterije: 1,5V (AA, R 6) |  | Osigurač: F500mA/250V |
| --- | --- | --- |

Radi štednje baterije nakon merenja isključite instrument obrtnim prekidačem u položaj (OFF).

UPOTREBLJENI SIMBOLI

Bitne sigurnosne mere

Mogućnost pojave opasnog napona

Uzemljenje / masa (COM)

Dupla izolacija

Naizmenični napin / naizmenična struja

Jednosmerni napon / jednosmenra struja

| BITNI PROPISI |  |
| --- | --- |

(  NIKADA NE PRIKLJUČUJTE VEĆE NAPONE NA INSTRUMENT  od 1000V DC, ili 700V AC - I NE MERITE VEĆE STRUJE OD 20A!

- NIKADA NE PRIKLJUČUJTE NAPON U MERNOM PODUČJI " Ω "!

- PRILIKOM MERENJA OTPORA – AKO NISTE IZVADILI OTPORNIK IZ STRUJNOG KRIGA – ISKLJUČITE IREĐAJ IZ STRUJE I ISPRAZNITE SVE KONDENZATORE!

- BUDITE PAŽLJIVI PRI MERENJIMA NAPONA IZNAD  60V DC ILI 30V AC!

(  SAMO ONDA MENJAJTE FUNKCIJU ILI MERNI OPSEG AKO STE ODSTRANILI PIPALICE SA STRUJNOG KRUGA!

- OBRATITE PAŽNJU DA NEKI MERENI UREĐAJI (TV, PREKIDAČKA NAPAJANJA) MOGU DA IMAJU ŠTETNE STRUJNE UDARE ZA INSTRUMENAT!

PRILIKOM MERENJA GDE NISU POTREBNI MERI KABLOVI, IZVADITE MERNE KABLOVE IZ INSTRUMENTA, TAKO POSTUPITE I NAKON MERENJA TEMPERATURE. NAKON IZVRŠENIH MERENJA IZVADITE TEMPERATURNU SONDU, TRANZISTOR, KONDENZATOR I VRATITE MERNE KABLOVE.

- PRILIKOM ZAMENE BATERIJE ILI OSIGURAČA INSTRUMENAT SKINITE SA STRUJNOG KRUGA I IZVADITE MERNE KABLOVE!

- ZABRANJENA UPOTREBA OŠTEČENIH NERNIH KABLOVA ILI INSTRUMENTA!

# Text boxes

1. obrtni prekidač

2. potenciometar za nuliranje (

3. analogni pokazivač

4. utičnica VmA(

5. utičnica COM (-)

6. šaraf za podešavanje „0”