1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

A készítmény neve:	TK 460 Érintkező tisztító

A készítmény felhasználása:	Elektronikai érintkezők tisztítószere

Gyártó és forgalmazó cég neve:	Wolf Vegyi Kft.

1195 Budapest Hofherr u. 3-15.

Telefon/fax: (+36 1) 282-8881

Felelős személy:	Farkas István (e-mail: wolf@wolf.hu)

Sürgősségi telefon:	Wolf Vegyi Kft: Farkas István (+36 1) 282-8881 (8-16 h)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

ZÖLD SZÁM: (+36 80) 201199 (0-24 h); Tel: (+36 1) 476-6400, 476-6464

2.  A veszély azonosítása:

A termék veszélyes készítménynek minősül az alapanyag gyártók adatai, a vonatkozó, aktuális EU szabályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK, REACh és módosításaik, függelékeik), valamint a hatályos 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásai által meghatározott hagyományos osztályozás szerint.

Besorolás: F+, (Xn)*, N; R(12)*-36/38-(65)*-67-51/53

()* Címkézésnél nem kell megjelölni az aeroszolokat (ld. 44/2000. EüM r. 7.4.3; 8.4; 9.4!)

Az R-mondatok teljes szövegét ld. a 16. pontnál!

Veszélyek: Fokozottan tűzveszélyes. Ártalmas. Környezeti veszély.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ:

A termék a következő veszélyes anyagok és további, nem veszélyes anyagok elegye.

| Összetevő | CAS-szám | EU-szám | % | Veszélyjel | R-mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izopropil-alkohol * | 67-63-0 | 200-661-7 | 30-40 | F; Xi | 11-36-67 |
| Nafta (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű, aromás mentes frakció (speciális benzin)** | 64742-49-0 | 265-151-9 | < 30 | F, Xn, N | R11-38-65-67-51/53 |
| PB gáz keverék | 74-98-6/ 106-97-8 | 200-827-9/ 203-448-7 | < 30 | (Karc. kat. 1, Muta. Kat. 3), F+ | R12(-46) |

*	közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

**	gyártói besorolás (H, P, 4 megjegyzések!) - teljes aromás tartalom: <0,001 tömeg %.

Az R-mondatok teljes szövegét ld. a 16. pontnál!

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Belégzés:

Távolítsuk el a személyt a veszélyövezetből. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést, szükség esetén újraélesztést. Légzésproblémáknál biztosítsunk friss levegőt vagy adjunk oxigént; a sérültet tartsuk melegen és hagyjuk pihenni. Panasz vagy rosszullét esetén biztosítsunk orvosi ellátást.

Bőrrel történő érintkezés:

Az anyaggal szennyeződött ruházatot azonnal távolítsuk el. Mossuk le a szennyeződött bőrfelületet bőségesen szappanos vízzel, majd vízzel jól öblítsük le.

Szembe kerülés:

Védjük a nem sérült szemet. Ha vannak kontaktlencsék, óvatosan távolítsuk el (ha könnyen megtehető). A szemhéjakat széthúzva öblítsük a sérült, nyitott szemet enyhén folyó, tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés:

A sérültet vigyük friss levegőre, fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Hánytatni nem szabad. Az eszméletén lévő sérült száját vízzel öblítsük ki, majd itassunk vele bőven vizet. Hívjunk orvost, s mutassuk meg a címkét vagy az adatlapot.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Tűzveszélyességi besorolás:

A – I (Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes).

Személyi óvintézkedések:

A veszélyövezetet zárjuk le, s biztonságos helyre távolítsuk el a sérülteket, és azokat a személyeket, akik a tűzoltásban nem vesznek részt (robbanásveszély!).

Megfelelő tűzoltási anyagok:

Alkoholálló hab, szén-dioxid, tűzoltópor, száraz, nem gyúlékony anyagok.

Nem ajánlott tűzoltási anyagok:

Nem alkoholálló hab, gyúlékony anyagok, vízsugár.

Különleges oltási feladatok:

Az oltást csak szakképzett, a termék veszélyeit ismerő személyzet végezheti. A tűznek kitett tartályokat porlasztott vízzel hűtsük, s amennyiben lehetséges és biztonságos, távolítsuk el a veszélyövezetből. Az oltást biztonságos távolból végezzük (robbanásveszély!).

Tűzoltást végzők védelme:

Tűzálló, antisztatikus védőruha, védőcsizma, védőkesztyű és zárt rendszerű légzőkészülék használata kötelező.

6. Intézkedések baleset esetén:

Általános szabály:

A szivárgó, megsérült palackot ne használjuk, különítsük el a többitől. Fokozott óvatossággal ürítsük le úgy, hogy tartalma a környezetet ne szennyezze, és ne veszélyeztesse.

Személyi óvintézkedések:

Kerüljük a gáz/füst/aeroszolok belélegzését, a termék szemmel vagy bőrrel való érintkezését. Használjunk személyi védőeszközöket (szorosan záró védőszemüveg, vegyszerálló védőkesztyű).

Környezetvédelmi óvintézkedések:

A terméket és kiürült göngyölegét nem szabad a környezetbe engedni, háztartási hulladékkal együtt kezelni. A termék és göngyölege veszélyes hulladékként gyűjtendő és kezelendő.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Kerüljük a gáz/füst/aeroszolok belélegzését, a termék szemmel vagy bőrrel való érintkezését. Biztosítsunk megfelelő szellőzést - csak jól szellőztetett helyen használható. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

Tűz- és robbanás megelőzése:

Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. A gőzök a levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Ne engedjük csatornába jutni (robbanásveszélyes). A sztatikus feltöltődés ellen védekezzünk.

Tárolás:

Száraz, hűvös (legfeljebb 50 °C hőmérsékletű), jól szellőzött helyen, hő- és gyújtóforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tároljuk. Az aeroszolokra vonatkozó tárolási előírásokat be kell tartani.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

Műszaki óvintézkedések és munkahigiénia:

A munkahelyeket robbanásbiztos berendezésekkel (szellőztetés, világítás, elektromos felszerelések, tárgyak, stb.), földelt, szigetelt padlózattal és szikramentes eszközökkel kell felszerelni. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Csak megfelelő szellőztetés mellett alkalmazható. Központi szellőztetés és helyi elszívás javasolt. A munkaközi szünetekben és munkavégzés után a kézmosás kötelező.

Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

67-63-0	izopropil-alkohol 	ÁK-érték: 500 mg/m3	CK-érték: 2000 mg/m3

106-97-8 	n-BUTÁN		ÁK-érték: 2350 mg/m3	CK-érték: 9400 mg/m3

Személyi védőfelszerelések:

Légzésvédelem:

Rendeltetésszerű alkalmazás és megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Nem megfelelő szellőztetésnél vagy a határértékeken felüli expozíció esetén légzőkészüléket kell használni.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem (folyt.):

Szemvédelem:

Ha a szembe jutás lehetősége fennáll, szorosan záró védőszemüveget vagy arcvédőt kell használni.

Bőr és testvédelem:

Antisztatikus, oldószerálló védőruházatot kell viselni.

Kézvédelem:

Megfelelő védőkesztyűt kell használni - robbanásveszélyes helyen antisztatikus kivitelben.

A védőkesztyűnek a termékkel/összetevőivel szemben áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie. Mivel a termék többkomponensű készítmény, összetevőiből nem határozható meg az áttörési idő. A kesztyű anyagának kiválasztásánál figyelemmel kell lenni az áttörési időre, a diffúziós arányra és a lebomlásra is, de a megfelelő kesztyű kiválasztását nem csak a kesztyű anyaga befolyásolja, hanem több olyan gyártási és minőségi jellemzó is, amely gyártónként változhat.

Mivel a termék többféle anyagból előállított készítmény, így a kesztyű anyagának ellenállóképessége nem számítható ki, ezért célszerű használatba vétel előtt kipróbálni.

Ajánlott kesztyűanyag: Neoprén, nitril, természetes gumi. A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, s azt utána be kell tartani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Forma: Aeroszol

Szín: halvány piros

Szaga: Jellegzetes

| Megnevezés | Mértékegység | Érték | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyulladási hőmérséklet | (C | > 250 |  |
| Alsó robbanáshatár | tf % | 0,8 |  |
| Palacknyomás | bar | 3,1 | 20 (C-on |
| Palacknyomás | bar | 4,4 | 50 (C-on |
| Folyadék sűrűség | g/cm3 | 0,75 | 20 (C-on |
| Oldhatóság vízben |  |  | oldhatatlan |

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás és bomlás:

Előírás szerinti használatnál nem fordul elő bomlás. Kerülni kell a hevítést.

Veszélyes reakciók:

Előírás szerinti használat esetén nem várható.

Levegővel elegyedve gyúlékony és robbanásveszélyes keverék keletkezhet.  Hevítve gyúlékony keverék keletkezik.

Veszélyes bomlástermékek:

Előírás szerinti használat esetén nem várható. Tűz esetén szén-oxidok (CO2, CO), korom, vízgőz keletkezhetnek.

11. Toxikológiai információk:

Várható expozíciós utak:

Belélegzés, szembe vagy bőrre jutás. Előírás szerinti használatnál a lenyelés nem várható expozíciós út.

Izopropil-alkohol (CAS: 67-63-0):

LD50 (szájon át, patkány): 4570 mg/kg

Közvetlen irritatív hatás:

Izgatja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyákat. Gőze álmosságot vagy szédülést okozhat. Tartós belélegzése narkotikus hatású lehet.

A terméket nem vizsgálták, de szenzibilizáció nem várható.

A termék teljes aromás tartalma: <0,0003 tömeg %, ezért nem karcinogén.

12. Ökológiai információk:

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Vízminőség veszélyességi osztály: 2.

Mozgékonyság talajban: Csekély. Vízben nem oldódik, szétterül a víz felszínén.

13. Ártalmatlanítási szempontok:

A termék szermaradéka, hulladéka és kiürült, tisztítatlan göngyölege is veszélyes hulladéknak számít. Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat; a szermaradéknál és a hulladékoknál a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r., a csomagolásoknál a 94/2002. (V. 5.) Korm. r. figyelembe vételével kell eljárni.

Az általunk adott EWC számok ennek megfelelően csak ajánlások, amelyet a felhasználás és a hulladék keletkezésének körülményei befolyásolhatnak, ezért új besorolásra lehet szükség.

EWC szám:

Szermaradék:

| 16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 16 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek |
| 16 05 04* | nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) |

Kiürült, tisztítatlan göngyöleg:

| 15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |
| --- | --- |
| 15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

A képződő hulladék szakszerű kezeléséért a hulladék tulajdonosa a felelős. A hulladék besorolását a 2000. évi XLIII. tv., a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. és a 16/2001. (VII. 18.) KöM r. előírásai szerint, a felhasználási terület, a hulladék keletkezéseinek körülményei és a hulladék tulajdonságai alapján a gyártó, a hulladék tulajdonos és az illetékes hatóság bevonásával kell végezni.

14. Szállítási információk:

UN szám: 1950

Osztály: 2

Osztályozási kód: 5F

Csomagolási csoport: -

Közúti/vasúti szállítás (ADR/RID):

Helyes szállítási megnevezés: AEROSZOLOK

Fuvarbejegyzés: UN 1950 AEROSZOLOK (IZOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL), SPÖECIÁLIS BENZIN, PB KEVERÉK), 2

Bárca: 2.1

Különleges utasítások: 190, 327, 625 – PP17, PP87, RR6, L2 – V14 – CV9, CV12 – S2

Korlátozott mennyiség: LQ2

Engedményes mennyiség: E0

Szállítási kategória: 2 (1.1.3.6 mentesített szállítás: max. 333 liter)

Alagút-korlátozási kód: D

Veszélyt jelölő szám: -

Belvízi szállítás (ADN):

-

Tengeri és légi szállítás* (IMDG, ICAO/IATA): *Szállítás előtt egyeztesse az illetékes légitársasággal!

Helyes szállítási megnevezés (Proper shipping name): AEROSOLS.

15. Szabályozási információk:

VÁM azonosító szám:			3403 19 99 99

A termék veszélyes készítménynek minősül, ezért jelölésköteles. Címkézésre vonatkozó előírások a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet előírásai szerint:

15. Szabályozási információk (folyt.)

Termék neve:	TK460 Érintkező tisztító

Gyártó:	Wolf Vegyi Kft.

1195 Budapest Hofherr u. 3-15.

Telefon/fax: (+36 1) 282-8881

A töltet gyártási tételét azonosító kód:	……………………………..

Nettó tartalom mennyisége:		……… g/……… ml

Összetevők/Tűzveszélyes komponensek:	Izopropil-alkohol; Nafta (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű,

aromás mentes frakció (speciális benzin) (töltet, készítmény), PB gáz keverék (hajtógáz)

Veszélyjel:					     F+		   N

Fokozottan tűzveszélyes Környezeti veszély

Kockázati (számok és) mondatok:	(R36/38) Szem- és bőrizgató hatású.

(R67) Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

(R51/53) Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat..

Biztonsági (számok és) mondatok:	*(S2) Gyermekek kezébe nem kerülhet.

(S23) A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

(S24/25) Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

(S26) Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

(S51) Csak jól szellőztetett helyen használható.

(S46) Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/

csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

(S60) Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

(S61) Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Megjegyzések:

- Az R12 mondatot nem kell feltüntetni (ld. 400/2000. EüM r. 7.4.3!).

- Az Xn, R65 besorolást nem kell feltüntetni aeroszoloknál (ld. 44/2000. EüM r. 8.4, 9.4!)

- * Az S2 mondat az 52/2000 GM r. kötelező előírásai között szerepel, ezért nem kell kétszer feltünteni.

Egyéb címkefeliratok:			A – I (Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes).

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

# „3”

UN 1950 AEROSZOLOK

Az emberre vagy környezetre vonatkozó sajátos előírások – különböző országok előírásai:

(A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. számában megjelent Helyesbítés szerint)

15. Szabályozási információk (folyt.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/45/EK IRÁNYELVE (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

3/2006. (I. 26.) EüM r. az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.20.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások  illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról

52/2000. (XII. 27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

16/2001. (VII.18.) KöM r. a hulladékok jegyzékéről

2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

20/1979. (IX. 18.) KPM r. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

2009. évi LIX. törvény a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

4/1987. (V. 13.) KM r. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről

2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről

2/1982. (II. 22.) KPM r. a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról

16. Egyéb információk:

A 2. és 3 pontokban jelölt R-mondatok:

R11	Tűzveszélyes.

R12	Fokozottan tűzveszélyes.

R36	Szemizgató hatású.

R38	Bőrizgató hatású.

R36/38	Szem- és bőrizgató hatású.

R46	Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

A tájékoztató adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Felhívjuk a felhasználó figyelmét törvényes kötelezettségeire és az alábbi felelősségére:

Az adatok megadása jóhiszeműen történt, és azt a célt szolgálják, hogy segítsék a felhasználót kötelezettsége

teljesítésében. Nem rendeltetésszerű használatból veszélyek származhatnak.

Kizárólag a felhasználó felelőssége, hogy a készítmény tárolásával, felhasználásával kapcsolatosan a fentebb

felsoroltakon kívül milyen óvintézkedéseket tart szükségesnek.

Az adatlapot a gyártótól kapott információk alapján, a korábbi adatlap teljes körű felülvizsgálatával, a REACh rendelet előírásai szerint készítette Czikó László veszélyesáru tanácsadó (+36 20 9441988; cziko.laszlo@chello.hu).

Kinyomtatás kelte: 2011.01.31.